## Slide 1
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
POKAZÓW LOTNICZYCH –
SYTUACJE NIEBEZPIECZNE
(CASE STUDY)

## Slide 2
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM POKAZÓW LOTNICZYCH
Sytuacje niebezpieczne – case study
  doświadczenia krajowe i międzynarodowe
    Prawo lotnicze (PL)
    ICAO – Annex 19 / Safety Management
    EASA / EASA GA Safety & Display Guidance
    CAA UK – CAP 403
    FAA / ICAS – Airshow Safety Guidance
  analiza decyzji, nie błędów pilotów

## Slide 3
  przepisy definiują minimum bezpieczeństwa
  nie pokazują działania systemu pod presją
  case study ujawnia:
> presję czasu
> niejednoznaczność
> rozmycie odpowiedzialności
DLACZEGO DOCHODZI DO SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH

## Slide 4
DLACZEGO CASE STUDY, A NIE PRZEPISY
  wypadki rzadko są efektem jednego błędu
  najczęściej są łańcuchem racjonalnych decyzji
  system traci margines bezpieczeństwa stopniowo
Accidents are not caused by broken systems, but by systems operating exactly as designed under stress.

## Slide 5
SYTUACJA NIEBEZPIECZNA – DEFINICJA OPERACYJNA
  nie jest jeszcze wypadkiem
  powstaje, gdy:
> system działa blisko granicy
> brak jednoznacznej decyzji
> narzędzia zarządcze nie są użyte

## Slide 6
CASE STUDY – SHOREHAM AIRSHOW (UK, 2015)
Kontekst operacyjny
  pokaz lotniczy na lotnisku cywilnym
  statek powietrzny: Hawker Hunter (ex‑military jet)
  infrastruktura publiczna bezpośrednio przy lotnisku

## Slide 7
SHOREHAM – PRZEBIEG ZDARZENIA (FAKTY)
  manewr rozpoczęty:
> z niższej wysokości
> z niższą prędkością
> z niepełnym ciągiem
  na szczycie manewru:
> przerwanie było jeszcze możliwe
  manewr nie został przerwany
  uderzenie poza lotniskiem
  11 ofiar śmiertelnych na ziemi

## Slide 8
SHOREHAM – KLUCZOWY WNIOSEK ZARZĄDCZY
  AAIB nie wskazała jednego błędu
  istniał system, który:
> pozwalał na stopniowe przesuwanie granic ryzyka
> nie zatrzymał eskalacji na wczesnym etapie
Normalization of deviance is not a human failure.
It is a system’s silent drift into danger.

## Slide 9
JAK SYSTEM TRACI BEZPIECZEŃSTWO (W PRAKTYCE ORGANIZATORA)
  drobne odstępstwo „jeszcze akceptowalne”
  brak natychmiastowych konsekwencji
  decyzja, by nie reagować
  presja czasu / programu
  brak momentu STOP
  sytuacja niebezpieczna
„To nie jest błąd jednego dnia. To proces.”

## Slide 10
CASE 1 – PRESJA CZASU
  nawet niewielkie opóźnienie programu
  naturalne reakcje:
> skracanie przerw
> zagęszczanie sekwencji
  decyzje stają się reaktywne
  znikają bufory bezpieczeństwa
Presja czasu nie tworzy ryzyka – ujawnia słabości systemu

## Slide 11
CASE 2 – BRAK JEDNOZNACZNEGO STOP SHOW
  brak awarii
  brak formalnego incydentu
  „coś jest nie tak”
  różne interpretacje w zespole
  nikt nie podejmuje decyzji
Brak decyzji jest również decyzją – zwykle najbardziej ryzykowną

## Slide 12
STOP SHOW – NARZĘDZIE ZARZĄDCZE
  nie emocja
  nie reakcja paniczna
  mechanizm:
> zatrzymania eskalacji
> odzyskania kontroli
> ochrony zespołu przed improwizacją

## Slide 13
CASE 3 – ERP (EMERGENCY RESPONSE PLAN)
  ERP w teorii:
> fundament SMS
  ERP w praktyce:
> znany kierownictwu
> nieznany zespołowi
  w zdarzeniu:
> brak jasnego dowodzenia
> chaos informacyjny
If a plan only works when everything goes well, it’s not an emergency plan.

## Slide 14
ERP – PRAWDZIWA ROLA
  nie plan „na katastrofę”
  plan na pierwsze minuty chaosu
  odpowiedź na pytanie:
> kto decyduje
> kto komunikuje
> kto działa

## Slide 15
CASE STUDY – DALLAS AIRSHOW (USA, 2022)
Kontekst operacyjny
  8 statków powietrznych w powietrzu
  różne formacje i prędkości
  pełne sterowanie w czasie rzeczywistym przez air bossa

## Slide 16
DALLAS – KLUCZOWE USTALENIA SYSTEMOWE
  brak jednoznacznej separacji pionowej
  poleganie na „see and avoid”
  przeciążenie jednego węzła decyzyjnego
  brak architektury redukującej złożoność
System działał, ale nie był odporny na dynamikę operacji

## Slide 17
CASE 4 – MAŁE ODCHYLENIA
  nie wyglądają jak zagrożenie
  brak skutków = brak reakcji
  wyjątek staje się normą
Normalization of deviance

## Slide 18
WSPÓLNY MIANOWNIK WSZYSTKICH PRZYPADKÓW
  to nie są problemy techniczne
  to są problemy zarządcze i decyzyjne
  wspólne elementy:
> presja
> brak decyzji
> opóźniona reakcja
> rozmyta odpowiedzialność

## Slide 19
KLUCZOWE PYTANIE ORGANIZATORA
Czy nasz system bezpieczeństwa:
  pomaga podjąć trudną decyzję?
  czy tylko reaguje, gdy fizyka przejmie kontrolę?

## Slide 20
WNIOSEK KOŃCOWY
  bezpieczeństwo pokazu:
> nie zależy od liczby procedur
> zależy od jakości decyzji pod presją
Safety is not the absence of accidents, but the ability to recognize and stop unsafe drift early.

## Slide 21
DZIĘKUJĘ