## Slide 1
NOWY FORMAT RAPORTOWANIA
NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH
ACR/PCR
WARSZAWA 16.12.2024 r.

## Slide 2
02
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Publikacja szczegółowych wytycznych odnośnie implementacji nowej metody oceny nośności nawierzchni lotniskowych ACR/PCR
Opublikowane 01.10.2024 r.
Dostępne na EASA website

## Slide 3
03
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Problematyka
Nowa metoda ACR/PCR do raportowania danych o nośności nawierzchni
  Dane dotyczące nośności nawierzchni
  Korzyści i ograniczenia nowej metody ACR/PCR
  Format raportowania
Jak określić wartości ACR i PCR?
Zastosowanie ACR/PCR w państwach członkowskich EASA
  Transpozycja
  Okres przejściowy

## Slide 4
04
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Nowa metoda ACR/PCR do raportowania danych o nośności nawierzchni
Dane dotyczące nośności nawierzchni
Publikacja danych lotniczych
Tworzenie i dostarczanie danych lotniczych
  określenie dla wszystkich nawierzchni przeznaczonych dla statków powietrznych o MTOW > 5 700 kg
  AD 2.8 for APRONS & TWYs
  AD 2.12 for RWYs

## Slide 5
05
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Nowa metoda ACR/PCR do raportowania danych o nośności nawierzchni
Korzyści nowej metody ACR/PCR
  nowa metoda ACR/PCR obejmuje wszystkie statki powietrzne użytkowane na lotnisku (nie są to już krytyczne SP);
  większa dokładność w porównaniu do metody ACN/PCN – uwzględnienie uszkodzeń nawierzchni (wpływu na nawierzchnie) jakie powodują różne typy SP;
    optymalizacja wykorzystania nawierzchni;
    zmniejszone potrzeby i koszty napraw;
    redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki dobrze zarządzanemu cyklowi utrzymania nawierzchni.

## Slide 6
06
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Nowa metoda ACR/PCR do raportowania danych o nośności nawierzchni
Ograniczenia nowej metody ACR/PCR
  Podobnie jak obecna metoda ACN/PCN, nowa metoda jest przeznaczona wyłącznie do publikacji danych o nośności nawierzchni w AIP;
  Nie jest przeznaczona do projektowania nawierzchni;
  Nie ma matematycznej korelacji między systemem ACN/PCN a systemem ACR/PCR;
  Nie ma matematycznego wzoru na konwersję obecnej metody PCN na metodę PCR.

## Slide 7
07
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Nowa metoda ACR/PCR do raportowania danych o nośności nawierzchni
Format raportowania

## Slide 8
08
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Jak określić wartości ACR i PCR?
ACR
  Wartości ACR są ustalane przez producentów samolotów i udostępniane

## Slide 9
09
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
01
Jak określić wartości ACR i PCR?
PCR
  Wartości PCR są określane poprzez:
    metoda oceny technicznej (Code T)
      stanowi szczegółowe badanie właściwości nawierzchni i jej zdolności do eksploatacji różnego rodzaju statków powietrznych
      wymaga przeprowadzenia badań technicznych nawierzchni
      dokładniejsza od metody doświadczalnej
      stosuje się procedurę obliczeniową
    metoda doświadczalna (Code U)
      wykorzystuje wiedzę na temat konkretnego typu i masy eksploatowanego na lotnisku statku powietrznego
      nie wymaga badań technicznych, ani szczegółowej wiedzy o konstrukcji nawierzchni
      dokładność zależy od „statystyk” ruchu statków powietrznych i jego wpływu na nawierzchnie

## Slide 10
10
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
PCR
  Jeżeli ACR ≤ opublikowanego PCR:
    statek powietrzny może operować na nawierzchniach z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń dotyczących ciśnienia w oponach lub masy całkowitej statku powietrznego dla określonego typu statku powietrznego;
  Wartości PCR należy ponownie ocenić, jeżeli nastąpią znaczące zmiany w ruchu statków powietrznych:
    Wprowadzenie nowych typów statków powietrznych
    Zwiększenie poziomu ruchu statków powietrznych
Jak określić wartości ACR i PCR?
nieuwzględnione w początkowej analizie PCR

## Slide 11
11
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
PCR – schemat dla procedury oceny technicznej (code T):
  CDF (Cumulative Damage Factor) – skumulowany współczynnik uszkodzeń
    (podłoże) CDF – to ilość wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji użytkowanej nawierzchni;
      CDF
Jak określić wartości ACR i PCR?
CDF = 1, podłoże nawierzchni zużyje cały swój okres trwałości zmęczeniowej
CDF < 1, podłoże nawierzchni nie wyczerpuje swojej trwałości, a wartość CDF będzie stanowić ułamek wykorzystanej trwałości
CDF > 1, cała trwałość zmęczeniowa zostanie wykorzystana i podłoże nawierzchni ulegnie zniszczeniu.

## Slide 12
12
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Przykład obliczeń PCR – metoda techniczna (code T)
  Oceniana nawierzchnia to nowa droga startowa
    nawierzchnia podatna (flexible F)
    projektowane podłoże o module E = 80 Mpa (kategoria C)
    bez ograniczeń ciśnienia w oponach
Jak określić wartości ACR i PCR?

## Slide 13
13
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Przykład obliczeń PCR – metoda techniczna (code T)
  Zbieranie danych
Jak określić wartości ACR i PCR?
    każdy statek powietrzny:
    przypisano odchylenie boczne 1,5 m (odchylenie standardowe 0,75 m)
    Wyśrodkowano na osi drogi startowej i modelowano przy użyciu rzeczywistych współrzędnych podwozia głównego.
  Wskaźniki ACR (code C) przy MTOW

## Slide 14
14
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Przykład obliczeń PCR – metoda techniczna (code T)
Jak określić wartości ACR i PCR?

## Slide 15
15
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Przykład obliczeń PCR – metoda techniczna (code T)
Jak określić wartości ACR i PCR?
Identyfikacja samolotów najbardziej przyczyniających się do maksymalnego CDF
  B777-300ER samolot najbardziej przyczyniający się do maksymalnego CDF
    Pozostałe statki powietrzne są usuwane z analizy

## Slide 16
16
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Przykład obliczeń PCR – metoda techniczna (code T)
Jak określić wartości ACR i PCR?
Dostosowanie
  Wpływ B777-300ER na maksymalny CDF przy początkowym rocznym poziomie odlotów wynosi 0,457
  liczba rocznych operacji jest oszacowana, aż CDF będzie równy 1,153
  B777-300ER MTOW musi być dostosowane do max CDF = 1
    Nawierzchni jest prawidłowo zaprojektowana
    MAGW (maksymalna dopuszczalna masa): 341,3 t

## Slide 17
17
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Przykład obliczeń PCR – metoda techniczna (code T)
Jak określić wartości ACR i PCR?
Określenie PCR
  B777-300ER ACR przy MAGW: 740 F/C
  B777-300ER jest SP z MAX ACR
  koniec procedury
  PCR do publikacji:
    PCR 740 FCWT

## Slide 18
18
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Data obowiązywania na poziomie ICAO
  28 listopad 2024 r.
Wdrożenie regulacji UE
  odroczona stosowalność >> trwające prace nad transpozycją
Zastosowanie ACR-PCR w państwach członkowskich EASA

## Slide 19
19
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Data obowiązywania na poziomie ICAO
  28 listopad 2024 r.
Okres przejściowy
Zastosowanie ACR-PCR w państwach członkowskich EASA
6 miesięcy
AIP

## Slide 20
20
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
1.Czy można publikować dwa wskaźniki równolegle tj. PCN i PCR? TAK*
2.Czy istnieje metoda przeliczenia wskaźników z PCN na PCR? NIE
3.Czy pracownicy lotniska mogą samodzielnie przeliczyć współczynniki PCR stosując programy publikowane przez FAA? EASA zaleca wykorzystanie metody T, ze względu na większą dokładność.
4.Czy należy w jednym czasie opublikować nowe wskaźniki dla wszystkich nawierzchni i do kiedy? TAK – 6 miesięcy od publikacji przepisów przez EASA*
5.Czy należy ponownie badać wskaźniki dla gruntu zgodnie z GM1 ADR.OPS.A.005 wyliczając moduł E, czy można przyjąć zastosowane przy metodzie PCN wyliczone wskaźniki nośności gruntu A, B, C, D i tylko przeliczyć PCR? Materiały/wytyczne EASA dopuszczają przeliczenie wskaźników CBR na moduł E.
FAQ

## Slide 21
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
MICHAŁ KOZŁOWSKI
WICEPREZES DS. INFRASTRUKTURY LOTNICZEJ
WOJCIECH STUDZIŃSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU LOTNISK
WARSZAWA 16.12.2024
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO