## Slide 1: Bezzałogowe statki powietrzne - aspekty bezpieczeństwa
Paweł Szymański
Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych
Urząd Lotnictwa Cywilnego

## Slide 2: Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 17 czerwca 2014 r.
Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty bezpieczeństwa
Zastosowania cywilne
Różnorodne technologie – różne możliwości
Najczęściej wykorzystywane maszyny
Potencjalne zagrożenia
Zagrożenie w przestrzeni powietrznej
Zagrożenie dla ludzi na ziemi

## Slide 3: Bezzałogowe statki powietrzne Różnorodne technologie – różne możliwości

## Slide 4: Bezzałogowe statki powietrzne Zastosowania
Zastosowania cywilne – zwykle maszyny nie przekraczają 25 kg
Biznes/Agencje reklamowe/Telewizja: fotografia i wideo z powietrza
Leśnictwo/Agro/Geodezja: tworzenie map, monitorowanie stanu drzew i upraw
Zarządzanie kryzysowe: kontrola stanów cieków rzecznych, wparcie w przypadku klęsk żywiołowych
TOPR/GOPR: patrolowanie szlaków turystycznych, monitorowanie terenów o wysokim zagrożeniu lawinowym, poszukiwania
Przemysł naftowy, gazowy, elektryczny: patrolowanie rurociągów, gazociągów, sieci przesyłowych
Policja/Straż Pożarna/ Straż Graniczna: zabezpieczenie imprez, monitoring, wsparcie operacji, poszukiwania
Sport i rekreacja…

## Slide 5: Bezzałogowe statki powietrzne Najczęściej wykorzystywane maszyny
Fotografia, wideo, monitoring, wsparcie policji i straży pożarnej itp.
wielowirnikowe platformy pionowego startu i lądowania
napęd: elektryczny
masa: najczęściej od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilogramów
czas lotu: od kilkunastu do kilkudziesięciu minut/loty zwykle w zasięgu wzroku
doskonale w terenie zabudowanym, sterowanie manualne, stabilizowane elektronicznie

## Slide 6: Bezzałogowe statki powietrzne Najczęściej wykorzystywane maszyny
Fotogrametria, geodezja itp.
samoloty
napęd: elektryczny
masa: najczęściej do kilku kilogramów
czas lotu: do kilkudziesięciu minut
lekkie, półautomatyczne lub automatyczne, start często realizowany z ręki operatora

## Slide 7: Bezzałogowe statki powietrzne Najczęściej wykorzystywane maszyny
Straż graniczna i innego rodzaju służby
samoloty
napęd: elektryczny lub spalinowy
masa: od kilku do kilkudziesięciu kilogramów
czas lotu: do kilku godzin
najczęściej półautomatyczne lub automatyczne
Foto: Andrzej Grygiel

## Slide 8: Bezzałogowe statki powietrzne Najczęściej wykorzystywane maszyny
Sport i rekreacja
samoloty/wielowirnikowce/śmigłowce i inne
napęd: najczęściej elektryczny
masa: najczęściej do kilkunastu kilogramów
czas lotu: od kilkunastu minut do kilku godzin/ zasięg od kilkuset metrów do NAWET 100 km
wyposażone w system do przekazywania obrazu na ziemię w czasie rzeczywistym

## Slide 9: Bezzałogowe statki powietrzne Najczęściej wykorzystywane maszyny
Sport i rekreacja
rozwój i dostępność odpowiedniej elektroniki udostępnia ogromne możliwości zupełnie amatorsko budowanym konstrukcjom
loty na odległość kilku czy kilkudziesięciu kilometrów dostępne są obecnie dla każdego przy bardzo niskich nakładach finansowych

## Slide 10: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia
Zagrożenie w przestrzeni powietrznej
Zagrożenie dla ludzi na ziemi

## Slide 11: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia
Zagrożenie w przestrzeni powietrznej
Duże możliwości sprzętu – loty na wysokość kilku i odległość kilkudziesięciu lub nawet kilkuset kilometrów
Brak systemów antykolizyjnych – wykrywanie i unikanie potencjalnych kolizji to kwestia zastosowania odpowiedniej, skutecznej technologii, której w chwili obecnej brak. Kamery pokładowe czy transponder to zdecydowanie zbyt mało. System musi częściowo zastępować pilota w kabinie i wspomagać go realizując część zadań automatycznie (wykrycie potencjalnego zagrożenia, zrealizowanie odpowiedniej procedury pozwalającej na uniknięcie kolizji, powrót do realizacji głównego celu lotu). Bez odpowiedniego systemu antykolizyjnego loty na duże odległości mogą być realizowane jedynie w wydzielonych do tego celu strefach przestrzeni powietrznej do momentu zastosowania odpowiedniej technologii.
Duża dostępność i duże możliwości sprzętu amatorskiego – urządzenia o możliwościach podobnych do profesjonalnych systemów bezzałogowych są dostępne obecnie dla każdego. Niestety brak odpowiedniej wiedzy lotniczej, a często również brak wyobraźni i zdrowego rozsądku może być przesłanką do zaistnienia zagrożenia w ruchu lotniczym

## Slide 12: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – przestrzeń powietrzna
Near miss…
…model RC
…wojskowy UAV

## Slide 13: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – przestrzeń powietrzna
Lądowanie samolotu na lotnisku w Vancouver nagrane z komercyjnego UAV

## Slide 14: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – przestrzeń powietrzna
Poznań, samolot sfilmowany z „drona” z wysokości około 300 m

## Slide 15: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – przestrzeń powietrzna
Samolot PZL 104 Wilga po zderzeniu z modelem RC (masa około 2 kg)
(nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego: 164/05)

## Slide 16: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – przestrzeń powietrzna
Samolot transportowy C-130 po zderzeniu z samolotem bezzałogowym RQ-7 Shadow
(masa ok. 80 kg)

## Slide 17: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – przestrzeń powietrzna
Samolot transportowy C-130 po zderzeniu z samolotem bezzałogowym RQ-7 Shadow
(masa ok. 80 kg)

## Slide 18: Bezzałogowe statki powietrzne Potencjalne zagrożenia – ludzie na ziemi
Upadek komercyjnego UAV w czasie kręcenia materiału filmowego z maratonu w Australii

## Slide 19: Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych
Paweł Szymański
tel.: 22 520 74 40
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Flisa 2,
02-247 Warszawa
uav@ulc.gov.pl